## Slide 1: Curso Teórico Práctico de GRAFCET
Brayan Fernel Tarazona Jaimes
Marlon Norberto Esparza León

## Slide 2: Estructuras del GRAFCET
El GRAFCET dispone de tres estructuras:
• Secuencia Lineal
• Divergencia y convergencia en O
• Divergencia y convergencia en Y

## Slide 3: Secuencia Lineal
1
2
3
a
b
Figura 1
Propiedades:
Solo debe estar activa una etapa en un instante determinado.
Existe el franqueo de una etapa cuando se encuentre activada la anterior y se cumplan las condiciones de la transición entre ambas.
La activación de una etapa implica automáticamente la desactivación de la etapa anterior.
Una secuencia lineal puede formar parte de una estructura más compleja.

## Slide 4: Divergencia y Convergencia en “O”
Figura
2
S3
3
S2
1
4
A2
A3
Divergencia en “O”
Convergencia en “O”
PROPIEDADES:
•A partir del punto de divergencia el proceso podrá evolucionar por distintos caminos alternativos, cada uno de ellos debe tener su propia condición de transición.
•Las condiciones de transición de los diversos caminos de divergencia han de ser excluyentes entre sí, de forma que el proceso solo podrá progresar en cada caso por uno de ellos.
•A nivel de grafico global, los distintos caminos iniciados como divergencia en “O” deben confluir en uno o más puntos de convergencia en “O”.

## Slide 5: Divergencia y Convergencia en “Y”
Figura
1
3
S2
2
4
S1
Divergencia en “O”
Convergencia en “O”
PROPIEDADES:
A partir del punto de divergencia el proceso evolucionara por varios caminos a la vez, ejecutando varias tareas simultáneamente.
La condición de transición para iniciar las tareas simultáneas es única y común para todas ellas.
A nivel de grafico global, los distintos caminos iniciados como divergencia en “Y” deben confluir en uno o mas puntos de convergencia en “Y”.